ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Objeto:

Provisión  de cuarenta y dos (42) semirremolques equipados para Aula-Taller Móvil (ATM), con una apertura trasera, dos laterales y una plataforma lateral para expansión del aula-taller. Las cuarenta y dos (42) unidades incluyen la provisión de equipamiento básico común a todas las ATM, tal como se describe en el punto 2. de estas Especificaciones Técnicas, equipamiento multimedial (punto 3.), y conexión satelital para Internet (punto 4.).

Adicionalmente, treinta y nueve (40) Aulas-Taller Móviles (ATM) incluyen la provisión de equipamiento propio de la especialidad formativa a las que están destinadas, según el siguiente detalle:

| Cantidad de ATM | Equipamiento adicional para la Especialidad Formativa | Descripción en el punto |
| --- | --- | --- |
| 19 | Instalaciones Domiciliarias | 5 |
| 8 | Informática, Redes y Reparación de PC | 6 |
| 4 | Automatización Industrial | 7 |
| 3 | Refrigeración y Climatización | 8 |
| 2 | Textil e Indumentaria | 9 |
| 5 | Gastronomía | 10 |

La oferta técnica se presentará organizada según el formulario adjunto que constituye parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se considerará al evaluar las ofertas, que el equipamiento integrado sea de origen y fabricación nacional en todos los rubros del presente pedido.

El diseño y concepción de las unidades deberán responder a los cánones actuales en cuanto a línea estética de última generación, presentando los certificados y/o licencias de fabricación y homologación en los entes pertinentes.

La propuesta técnica de los oferentes debe incluir el detalle de cómo se realiza la operación de armado/montaje de todas las partes del ATM, incluidas la operación del equipo multimedia y la conexión a internet, paso a paso hasta quedar en condiciones de utilización a efectuarse como máximo entre dos personas.

Asimismo, cumplirán con los siguientes requisitos técnicos mínimos relativos a la seguridad de traslado, operación y uso, tanto de las personas como de los equipos contenidos en las mismas, prevención de robos, acondicionamiento ambiental, y a las prestaciones mínimas de equipamientos y servicios necesarios para las distintas alternativas de formación y capacitación:

- Las habilitaciones respectivas de las autoridades de aplicación, tanto en lo que se refiere a su desplazamiento por las rutas o caminos, respetando medidas máximas y requerimientos técnicos prescriptos por las normativas nacionales y provinciales vigentes, así como las verificaciones técnicas y seguros de traslado.

- Manuales de operación y mantenimiento provistos por el fabricante.

- Sistema de alarma para prevención de incendio, robos y servicio de monitoreo a distancia.

- Aislamiento térmico suficiente para mantener las condiciones de confort durante su utilización en diversas condiciones climáticas.

- Sistema de acondicionamiento de aire frío / calor.

- Extractor de aire, independiente de los equipos de aire acondicionado, que asegure la renovación de aire mínima necesaria.

- Ventanas exteriores que aseguren una buena iluminación, ventilación natural y aislación térmica y acústica.

- Elevador motorizado para carga de materiales.

- Equipo de grupo electrógeno monofásico/trifásico para operar el aula-taller con autonomía, con tanque de combustible independiente.

- Cable de conexión y tablero de transferencia (línea/generador) con acometida para provisión externa monofásica/trifásica.

- Instalación eléctrica suficiente y versátil para realizar adecuaciones según la necesidad y cambios en su interior sin dificultad, con acometidas monofásica y trifásica.

- Instalación de artefactos de iluminación interiores y exteriores.

- Instalación de aire comprimido con previsión del equipo compresor.

- Instalación de agua y sanitarios.

- Equipo multimedia de proyector, pantalla y PC o notebook para su operación y equipo de sonido con micrófono inalámbrico y altavoces.

- Conexión satelital de Internet con sistema de regulación automático de antena, y red Wi-Fi.

- Gráfica exterior en material con protección de rayos UV.

- Descripción Técnica de la Unidad Semirremolque y del equipamiento básico común a las 42 Aulas-Taller Móviles (ATM):

  - Dimensiones del semirremolque:

Largo exterior mínimo: 15000mm.

Ancho exterior: 2600mm – Ancho interior mínimo: 2400mm.

Altura libre interior mínima: 2400mm – Altura total: 4000mm máximo.

  - Chasis del semirremolque (Soporte de ejes y suspensión traseros y de carrocería):

Deberá ser de fabricación nacional del tipo utilizado para transporte de cargas planas, contenedores o furgones frigoríficos. Largo mínimo 14.000 mm, con 2 (dos) ejes estándar para ruedas duales y plato de arrastre. Capacidad máxima de carga superior a 25.000 kg.

Deberá consignarse:

- Marca y modelo del fabricante y año de fabricación.

- Principales especificaciones técnicas que permitan identificar el producto.

- Tara en condiciones de rodado.

- Certificado de aprobación del modelo para circulación por rutas nacionales y provinciales, emitido por autoridad pertinente (Secretaría de Transporte, CNT, etc.).

2.2.1 Principales características:

- Estructura de acero soldada en la que se montan los ejes, suspensión, frenos, plato de enganche, tren de aterrizaje retráctil, paragolpe y accesorios. Formada por dos vigas longitudinales tipo C o Doble T, compuestas por alas de planchuela de acero estructural, escuadras y travesaños de chapa de acero plegada para el montaje de las suspensiones, bodegas  y demás componentes necesarios para su aprobación.

- 2 (dos) juegos de tren de aterrizaje con caja de doble reducción, ubicados de acuerdo al plano adjunto, que permitan descargar la ATM del apoyo sobre el tren de rodadura.

- Plato de enganche forjado en una sola pieza. Perno de enganche abulonado de 2”.

- Bodegas inferiores para guardado de elementos, con un mínimo de 6 puertas de acceso exterior, con aberturas libres de 1800 x 700mm (mínimas), con cerraduras, mecanismo para apertura y soporte tipo pistón y cierre estanco a polvo y agua,  asegurando una capacidad mínima de estiba total de 9.000 dm3, iluminadas con artefactos de tubos tipo estancos.

- 8 (ocho) cubiertas completas para semirremolque y un auxilio armado. Todas deben contar con sistema de sujeción antirrobo.

  - Carrocería:

2.3.1 Cerramientos laterales y techo:

Se aceptarán alternativas en la conformación de los cerramientos, ya sea perfilería de aluminio, chapa doblada de acero o hierro laminado, utilizando placas de multilaminado fenólico, aislante térmico y acústico, revestimientos en aluminio, Plástico Reforzado de Fibra de Vidrio (PRFV) o acero, y recubrimiento externo de la infografía, cumpliendo con las siguientes prescripciones:

- Espesor de paredes externas y techo: Entre 60 y 80mm, incluyendo el aislamiento térmico y los revestimientos exteriores e interiores.

- Perfilería: Deberá realizarse de acuerdo a cálculo estructural y conformar un reticulado indeformable y podrá ejecutarse en: aluminio extruído, chapa doblada acero o hierro laminado en frío. En ningún caso los tubos estructurales serán menores a 30 x 40 x 1,59mm.

- Refuerzos: Se deberán disponer los refuerzos necesarios para:

C.1 Asegurar el anclaje y el soporte de perfiles “J” (J1 a J4) de aluminio pre pintado en todo el largo del lateral izquierdo del espacio destinado a aula taller, para el colgado de paneles didácticos de entre 10 y 30kg/m2 y para la sujeción de las mesas de trabajo rebatibles (M1) de acuerdo a lo detallado en plano adjunto.

C.2 Asegurar el anclaje y el soporte de los equipos de aire acondicionado (AA1 y AA 2) de acuerdo a lo detallado en plano adjunto.

- Aislamiento Térmico: Espuma de Poliuretano densidad mín. 30kg/m3 max. 40kg/m3 o con materiales alternativos en espesores y densidades que aseguren las mismas prestaciones.

Las propuestas de panel de cerramiento ofertadas deberán asegurar la resolución de los puentes térmicos.

En todos los casos los oferentes deberán indicar el coeficiente de Conductividad Térmica (W/m°C) resultante, según el panel propuesto, para laterales, pisos y techo, para temperaturas de 10 ºC y de 40ºC.

- Revestimiento exterior e interior: Podrá ser Plástico Reforzado de Fibra de Vidrio (PRFV), aluminio, acero inoxidable o chapa pre-pintada al horno. En todos los casos deben ser materiales sin olor, de fácil limpieza y provistos en los espesores que aseguren su durabilidad y resistencia a los impactos y permitir el recubrimiento externo de la infografía.

2.3.2 Panel de piso sector fijo y expansión:

Tanto el piso del sector fijo como el piso de la expansión del aula taller, deberá ser antideslizante, resistente al tránsito de personas y al montaje de bancos de trabajo y/o máquinas livianas, asegurar una resistencia mínima de cálculo para soportar una sobrecarga de 300kg/m2 sin deformaciones y cumplir con las siguientes prescripciones:

- Espesor mínimo del panel de piso: 120mm, incluido el aislamiento térmico y el sustrato de terciado fenólico de 20mm de espesor mínimo.

- Espesor mínimo del panel lateral rebatible para piso de expansión aula taller: 80mm, incluido el aislamiento térmico y el sustrato de terciado fenólico de 20mm de espesor mínimo.

- Cobertura de piso: Podrá realizarse, de acuerdo a planos anexos y según la especialidad formativa de la ATM, en chapa de acero antideslizante, linóleo o alfombra de PVC de alto tránsito primera marca.

| Especialidad Formativa | Descripción tipo de piso |
| --- | --- |
| Genérica | chapa de acero antideslizante |
| Instalaciones Domiciliarias | chapa de acero antideslizante |
| Informática y Reparación de PC | Linóleo o alfombra de PVC de alto tránsito. |
| Automatización Industrial | chapa de acero antideslizante |
| Refrigeración y Climatización | chapa de acero antideslizante |
| Textil e Indumentaria | chapa de acero antideslizante |
| Gastronomía | chapa de acero antideslizante |

- Cobertura inferior de piso e interior de bauleras: que asegure las mejores prestaciones de resistencia y facilidad de limpieza.

- Anclajes: disponer un mínimo de 8 puntos de anclajes embutidos para asegurar la inmovilidad de máquinas y equipos durante el traslado.

2.3.3 Puerta trasera:

- Puerta trasera de 2 (dos) hojas de apertura total, ubicada en la parte posterior.

- Espesor de puertas y construcción similar a los paneles laterales, con refuerzos que aseguren su rigidez y seguridad.

- Herrajes y cerradura que permitan rápida apertura desde afuera y la operación del montacargas descripto en 2.3.6.

- Burletes que aseguren estanqueidad a la entrada de polvo y agua.

- Los marcos de puerta, cierres, bisagras y herrajes restantes se construirán en acero inoxidable AISI 304 o similar.

2.3.4 Puertas de acceso a la unidad, ventanas, escalera:

- Puerta (P1) y escalera extensible (E1): ubicada según plano adjunto en la parte delantera sobre el lateral derecho (para permitir el acceso a la unidad de los instructores con la plataforma de expansión abierta o cerrada), de apertura automática con escalera extensible (E1) y marquesina, más puerta interna en vidrio templado, aluminio o puerta panel reforzada mínimo de 0.90 x 2,00m.

- Puerta trasera (P2): Sobre el lateral derecho, en carpintería de aluminio y vidrio repartido de acuerdo a plano (tipo Aluar Vesta/Módena), o vidrio templado tonalizado de 2 (dos) hojas de 0.6x2.00 y contar con burlete barre agua en tres bordes y cerradura de tambor de primera calidad. Esta puerta debe funcionar como salida de emergencia, reuniendo las condiciones de apertura y cierre que requieren las normas de seguridad pertinentes, por lo que deberán incluir: barral de seguridad con apertura exterior; barra de empuje antipánico; y, sistema de cierrapuertas en piso o parte superior.

- Ventanas: En carpintería de aluminio (tipo Aluar Vesta / Módena) de apertura tipo corrediza o basculante que evite ingreso de agua de lluvia en caso de estar abierta y mosquitero. De acuerdo a plano.

- Vidrios: Todas las ventanas, sean fijas o de abrir, deben contar con vidrio laminado mínimo 3+3 con filtro UV tonalizado.

- Cortinas: Todas las ventanas, sean fijas o de abrir, deben contar con cortinas tipo americanas para regulación de luz y visuales de aluminio prepintado color según plano adjunto, en 17 ó 25mm de acuerdo al tamaño de la ventana, incorporadas en el espacio del vano de cada ventana.

- Herrajes y cerraduras: Deben ser de un mismo tipo de cerradura para el caso de puertas con llave y contar con un mínimo de 4 copias  por cada una de ellas identificadas tanto en la puerta como en los juegos de llaves, todas deberán ser de primeras marcas y de seguridad doble paleta.

2.3.5 Cielorraso suspendido:

- De PVC, con juntas al ras o alternativas, que ofrezca las mejores condiciones estéticas, termo-acústicas, de durabilidad, higiene y seguridad certificadas. Deberá permitir y asegurar el alojamiento de artefactos de iluminación embutidos y el aprovechamiento de la cámara para el paso de instalación eléctrica, aire acondicionado, etc.

- Tapas de inspección rebatibles y perfectamente acabadas tipo ADC, para acceso a instalaciones en cielorraso. Mínimo en sector aula taller, 2 (dos) de 50x100cm.

  - Lateral rebatible:

2.4.1La carrocería dispondrá de una abertura rebatible sobre su lateral derecho mediante mecanismo motorizado y/o manual que pueda ser operado, como máximo, por dos personas. La abertura, una vez rebatida, conformará el piso de la expansión telescópica.

2.4.2 Previo al rebatimiento del lateral, se instalarán de forma manual pontones con patas regulables sobre los que apoyará el lateral, en cantidad suficiente para asegurar la estabilidad y operación de la expansión telescópica en forma segura, de acuerdo al plano adjunto.

  - Expansión Telescópica:

La extensión será del tipo telescópica y deberá conformar una sola pieza, incluidos los cierres laterales y el techo, y cumplir con las siguientes prescripciones:

    - Superficie interior mínima de la expansión: De 7,40 x 2,25 m, sin apoyos intermedios, cubierta y cerrada lateralmente, con especificaciones generales de acuerdo a plano adjunto.

    - Perfilería: La estructura principal deberá conformar un reticulado indeformable y realizarse en tubo estructural de aluminio 100x100mm mínimo, a fin de asegurar el menor peso total de la expansión terminada, y verificarse de acuerdo a cálculo estructural.

    - Mecanismo de expansión: Se deberá presentar un esquema explicativo de la operación del mecanismo, sea motorizado y/o manual, para ser operado, como máximo, por dos personas. La expansión deberá apoyarse sobre rodamientos fijados a las soleras inferiores de acuerdo al plano adjunto, en cantidad suficiente para asegurar el perfecto apoyo de la misma y su mejor deslizamiento sobre el piso conformado por el lateral rebatible.

    - Carpinterías laterales: La expansión en sus laterales cortos, contará con puertas ventanas (PV1 y PV2) de dos hojas corredizas en aluminio y mosquitero (tipo Aluar Ekonal / Vesta / Módena) de dos paños, uno superior con panel de doble vidrio hermético  (DVH) y uno inferior de panel térmico opaco de color según plano. Estas carpinterías cumplen la función de permitir el paso interno dentro del trailer en caso de que la expansión telescópica no haya sido desplegada y para facilitar el egreso de la unidad.

    - Cerramiento frontal: La expansión, en el frente, deberá cerrarse con paños fijos (V6), con doble vidrio hermético (DVH) en el panel superior y con panel térmico según 2.3.1 A, en el inferior.

    - Vidrios: Todos los paños vidriados de la expansión deberán ser tipo de doble vidrio hermético (DVH) vidrio exterior 3mm, cámara de aire mínima 9mm y vidrio interior laminado 3+3mm  con Film para Control Solar.

    - Escalera principal (E2): Ubicada sobre plataforma, frente a la puerta de acceso (P2), con medidas mínimas de 1,20m de ancho, con barandas en ambos laterales que permita su adaptación a una variación de niveles del terreno de por lo menos 30cm, con sistema retráctil de elevación y guardado en baulera, con mínimo esfuerzo de parte del operador.

    - Toldo: para cubrir la zona de la puerta de acceso al aula taller. Se extenderá un toldo retráctil del tipo brazo invisible de quita y pon de accionamiento manual, montado sobre el lateral de la expansión de acuerdo al plano adjunto.

    - Cortinas expansión: Todas las ventanas, sean fijas o de abrir, deben contar con cortinas tipo americanas para regulación de luz y visuales de aluminio prepintado color según plano adjunto, en 17 mm, incorporadas en el espacio del vano de cada ventana.

  - Elevador motorizado para carga de materiales:

Se deberá suministrar una plataforma hidráulica de carga trasera, para elevar cargas de hasta 1000kg, emplazado bajo chasis o rebatible contra puertas traseras, de 2,00m de ancho y 1,50m de profundidad.

Altura de elevación: desde el suelo hasta nivel de piso terminado interior.

Velocidad de elevación mínima: 4m/min.

  - Elevador para el acceso de personas con movilidad limitada:

Elevador para el acceso de personas con movilidad limitada, de dimensiones mínimas 1100x800 mm, retraíble por debajo de la estructura del semirremolque y acceso a la plataforma libre de la expansión telescópica, según plano. Accionada por motor eléctrico monofásico 220v y 2hp mínimo. Botonera de comando con cable flexible. Altura mínima de elevación 1300 mm, capacidad de carga mínima 250 kg. Debe cumplir con las normas de seguridad pertinentes para estos elevadores.

  - Distribución de los locales interiores:

En el plano adjunto se puede observar la distribución en planta y medidas mínimas de cada local.

Los locales comprendidos son:

- Oficina/habitación para Instructores.

- Baño.

- Aula taller.

- Depósito.

    - Oficina/habitación para instructores:

Ubicada sobre el plato de arrastre de la unidad.

Dimensiones: de 2,15m de largo mínimo.

Características y equipamiento (ver distribución en plano adjunto):

- Piso: tipo flotante color cerezo tipo Kronotex 8mm + Manta + Zocalo mismo color.

- Paredes: revestidas en material de fibra sintética acabado rústico color natural.

- Dos camas cuchetas rebatibles: de 1,9 x 0,8 m, terminadas en melamina 18mm color tipo “Almendra” (de Masisa) deben permitir transformar la cama inferior en sillón de uso diario, rebatiendo la parte superior de acuerdo a plano adjunto.

- Colchones: en espuma de alta densidad 35 kg/m3 .

- Ropa de cama: 4 (cuatro) juegos de sábanas en algodón color claro y fundas; 2 (dos) almohadas; 4 (cuatro) almohadones con forro para quitar y lavar en colores ocres; 2 (dos) cubrecamas livianos en algodón color natural; 2 (dos) acolchados para época invernal en color claro; y 2 (dos) frazadas livianas en polar.

- Accesorios de cocina: juego para dos personas de cubiertos en acero inoxidable completos, vasos, jarra, platos, tazas de té y café en porcelana blanca. Olla mediana doble fondo en acero inoxidable, pava chica y jarro con manija. Accesorios para cocinar en material plástico. Todo debe entrar en cajonera y mueble bajo mesada. Cafetera chica para filtro.

- Mesa rebatible: en melamina 18mm color tipo “visón” (de Masisa) con doble canto en abs, color ubicada bajo cama de acuerdo a plano.

- Mesada: en acero inoxidable o granito gris mara y alzada hasta alacena, bachìn tipo “Mi Pileta” con grifería monocomando tipo FV “Swing”.

- Alacenas (A1) y (A2): con estantes regulables en melamina 18mm y puertas batientes en aluminio anodizado y vidrios esmerilados. Con cuerpo para alojar el microondas y la heladera de acuerdo a plano todo en color tipo “Almendra” (de Masisa).

- Armarios: en melamina 18mm y estantes color tipo “Almendra” (de Masisa), con puertas batientes en aluminio anodizado y vidrios esmerilados.

- Mueble bajo mesada: en melamina 18mm y cantos en aluminio anodizado, con puerta y cajonera, cuerpo color “Almendra” (de Masisa) y frente de cajones color “visón” (de Masisa), con ordenador de utensilios de cocina.

- Microondas: de 26 lts. Primera marca.

- Heladera: bajo mesada.

- Anafe eléctrico: de dos hornallas tipo Ariston.

- Ventana (V5): en lateral derecho tipo doble hoja corrediza (1,0 x 0,8 m) y mosquitero fijo.

2.8.2 Baño:

Tipo Toilette con revestimiento en cerámica tipo porcelanato color gris claro en piso y blanco en paredes, formato apaisado  en toda su altura con junta tipo epoxi color blanco y guarda tipo “lápiz” en acero inoxidable a media altura.

- Mueble vanitory elevado, con bacha con puerta y espejo de colgar con marco.

- Grifería monocomando con economizador de agua tipo FV “Pressmatic”.

- Ducha monocomando y mampara con receptáculo en acrílico ¼ de círculo.

- Accesorios en acero inoxidable para toalla de mano y toallón.

- Dispensador de jabón sobre lavatorio.

- Dispensador de papel para manos sobre lavatorio.

- Dispensador de papel higiénico en rollo al lado de inodoro.

- Inodoro químico.

- Ventana (V3) tipo basculante, con mosquitero fijo, medidas de acuerdo a plano.

- Puerta (P5) de abrir de 0,70x2,05m.

2.8.3 Aula taller:

El recinto para aula-taller, contará con:

- Puerta (P1) sobre el lateral derecho descrito en 2.3.4 A.

- Puerta trasera (P2), descrito en 2.3.4 B.

- Puerta corrediza (P4) en el panel divisorio con sector ante baño y acceso instructores, de 1,05x2,50m en construcción similar a los paneles divisores, con mecanismo de corredera oculto en cielorraso.

- Puerta corrediza de dos hojas (P7) en el panel divisorio con sector de Depósito, de 1,20x2,10m en construcción similar a los paneles divisores con mecanismo de corredera oculto en cielorraso.

- Ventana corrediza (V1 y V2) descrito en 2.3.4 C y D.

- Mesas rebatibles de acuerdo a plano en lateral izquierdo del aula taller y en el derecho de la expansión telescópica, con tapas pasacables

2.8.4 Depósito de materiales.

- Dimensiones: Ancho total del ATM x 2,10 m de profundidad.

- Estanterías metálicas reforzadas: 4 (cuatro) estanterías de altura máxima disponible x 0,95m ancho x 0,55m de profundidad terminadas; con 5 (cinco) estantes reforzados para 150kg de carga distribuída; contarán con 2 (dos) puertas de abrir en marco independiente cada una, construidas en metal desplegado romboidal (500.30.35) (con el fin de visualizar el interior) con cerradura y deberán estar terminadas con pintura horneada color gris.

- La entrada desde el recinto para el Aula Taller se efectuará mediante Puerta corrediza de dos hojas (P7) descrita en punto 2.8.3.

  - Sistema de energía eléctrica:

La red de instalación eléctrica deberá ajustarse al reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. Toda la instalación eléctrica se realizará con materiales normalizados, contando con protecciones escalonadas contra sobre corriente y cortocircuito.

Se deberá realizar el tendido de cables entre tableros por bandeja porta cables en cielorraso suspendido, accesible por tapas de inspección descritas en punto 2.3.5 B.

En el sector de aula taller se realizará la distribución de circuitos para toma corriente en cable-canal aprobado de acuerdo a la ubicación, descrita en el plano adjunto.

    - Grupo electrógeno portátil: con provisión e instalación en las bauleras del ATM, con las siguientes características:

- Alternador trifásico de 15 kva, con motor preferentemente diesel.

- Arranque eléctrico con batería

- Tablero de protección y transferencia automática, con display digital.

- Tanque de combustible independiente para operar 12 hs.

- Aislación antivibratoria e isonorización del recinto.

    - Conexión a red eléctrica: Deberá preverse la posibilidad de conexión a red eléctrica disponible, con tablero de conexiones y llave de conmutación que no permitan la simultaneidad de conexión. mediante la provisión de:

- Cable tetrapolar + tierra de 20 metros, 6mm de sección, con carretel enrollable y toma macho - hembra normalizado.(Juego)

- Tablero con Interruptor termomagnético y protección diferencial para instalar en el lugar de acometida.

    - Puesta a tierra: con valor máx. 40 ohms.

    - Tablero de protección y transferencia automática: con display digital, que permita el monitoreo del funcionamiento del grupo electrógeno y la interconexión con la red, evitando superposiciones o maniobras erróneas.

    - Tablero General (TG) trifásico:  de distribución a los tableros secundarios monofásicos y trifásico Dentro del aula taller (de acuerdo a plano) con interruptor diferencial de corriente y protecciones termomagnéticas para cada línea.

    - Tablero Seccional (TS1): Dentro del aula taller (de acuerdo a plano) para proveer varios circuitos monofásicos de tomas e iluminación y un circuito de tomas trifásicas; con interruptor diferencial de corriente y protecciones termomagnéticas para cada línea.

Circuitos  mínimos:

- 2 (dos) circuitos de iluminación, con 4 distintas posibilidades de encendido de luminarias de sector fijo y 4 del sector de la expansión.

- 3 (tres) circuitos de tomas mínimo, con cableado en aula taller por cables canal de acuerdo a plano.

- 1 (un) circuito para bombeo de agua.

- 1 (un) circuito para aire acondicionado.

- 1 (un) tablero fijo de conexión eléctrica con tomacorrientes industrial IEC 309, uno monofásica y uno trifásica. Monofásica en 10 y 16 A y Trifásica en 16 y 32 A. Tipo IEC 60309 - IP 44 o 67.

    - TS trifásico (TS2): Dentro del aula taller (de acuerdo a plano) para proveer:

- Toma trifásica del aula

- Toma trifásica del tablero portátil.

    - Provisión de un tablero industrial móvil trifásico de obra: con ruedas, una toma trifásica, tres tomas monofásicas con cable de alimentación de 10m y sus correspondientes protecciones.

2.9.9          TS monofásico

Iluminación del sector aula, oficina, baulera y depósito

Iluminación de la extensión del aula y la iluminación exterior.

Tomas monofásicos del sector aula, depósito y bauleras.

Tomas monofásicos del sector extensión del aula y exterior.

Tomas monofásicas para la bomba sanitaria, elevador montacargas trasero y AA del ATM.

Toma monofásico para oficina y AA de la oficina y compresos de AC.

  - Sistema de iluminación:

Sistema de iluminación, provisto con artefactos para lámparas bajo consumo y tubos fluorescentes  de color corregido con un mínimo de iluminancia de 400 Lux (lumen) de intensidad a 0,8 m de nivel de piso.

    - Iluminación interna: De acuerdo a plano,

- L01 - Artefacto Spot con luwer y doble parabólico de embutir completo con equipo tipo Lumenac y lampara tipo Dulux bajo consumo 2x26W.

- L02 -  Artefacto para tubo fluorescente 2x18W con luwer doble parabólico de embutir.

- L03 - Artefacto plafond Spot con luwer doble parabólico de completo con equipo tipo Lumenac y lampara tipo Dulux bajo consumo 2x26.

- L04 - Luminaria a batería indicadora de salida de emergencia sobre las puertas de ingreso del lado interior.

- L05 - Artefacto Fluorescente Móvil Bajo Alacena 13w.

    - Iluminación externa: La unidad contara con:

- 4 reflectores de bajo consumo equivalente a 500 W c/u, desmontables, ubicados en los 4 vértices del semirremolque a la altura del techo  de posición direccionales para que permita la modificación de la zona de iluminación.

- Luz sobre puerta de acceso instructores con censor fotovoltaico y de movimiento con protección para lluvia.

  - Instalación sanitaria:

- Tanque para agua limpia de aprox. 250 litros, construido en Acero Inoxidable AISI 304, con rompeolas, conexiones para carga y descarga.

- Bomba presurizadora y termotanque eléctrico de alta recuperación 40 litros para 220v.

- Cámara séptica de 250 litros, para tratamiento de efluentes; con dispositivo para eliminación simple, ubicada debajo del chasis.

- Nivel electrónico de fluidos, para tanque de agua y cámara séptica. Desagües primarios y secundarios y distribución de agua, en cañerías de Polipropileno.

  - Compresor y sistema de aire comprimido:

Se deberá instalar en las bauleras un equipo motocompresor de aire portátil: con motor de 2 hp, depósito mínimo de 24 lts, caudal superior a 190 nl min, alimentación 220v 50hz, salida a 8kpa o 115 lb/pulg2, con sus correspondientes filtros, manómetros presostato y dos salidas de aire para acople rápido.

Se deberá instalar tubería aprobada y homologada para una presión máxima de 10 Bar, distribuidas por cable canal de acuerdo a plano y pintadas de acuerdo a normas IRAM para 6 salidas con sistemas de acoples rápidos, ubicadas sobre el lateral del aula-taller, para la conexión de maquinaria y equipos que utilizan este insumo.

Se deberá realizar los ensayos de estanqueidad para la detección preventiva de perdidas.

  - Aire acondicionado y extractores:

Los equipos deberán ser de primera marca tecnología “Inverter” de tipo monofásico, con la instalación de los drenajes para condensaciones de las unidades internas y externas, con el cableado por conducto independiente a los de gas refrigerante los cuales deberán contar con el respectivo aislamiento térmico en todo su recorrido. Se deberán realizar pruebas de estanqueidad por nitrógeno (24hs). Las unidades exteriores podrán estar situadas en el compartimiento de bauleras y pude ser resueltas mediante una sola condensadora con capacidad suficiente para servir a ambas evaporadoras.

    - Oficina/habitación para instructores: Un (1) Aire acondicionado tipo Split de 2.250 frigorías F/C tecnología “Inverter”.

    - Aula taller: Un (1) Aire acondicionado F/C con una evaporadora tipo consola para techo tecnología “Inverter” mínimo de 6.000 frigorías ubicada de acuerdo a plano.

    - Extractor de aire: independiente de los equipos de aire acondicionado, que asegure la renovación de aire mínima de 6 renovaciones horarias y bajo nivel de ruido.

  - Accesorios:

    - Dispensador de agua fría y caliente: para agua en botellones, con heladera y visor digital, ubicado de acuerdo a plano adjunto.

    - Sistema de alarma contra robo e incendio: Se instalará un sistema de alarma integral contra robos y principios de incendio. Incluirá detectores de humo y de movimiento. Con central programable por detección de movimiento Dispondrá de señalizador exterior acústico. Contará con batería para una autonomía de 6 días, sin necesidad de conectarse a la red eléctrica.

    - Luces de emergencia: Se proveerá de un sistema de, por lo menos, 4 (cuatro) luces de emergencia del tipo ATOMLUX 1x20W, dos ubicadas en el aula taller sobre puerta lateral delantera y lateral trasera, y una en el local de los instructores.

    - Matafuegos: Con cada unidad se proveerá tres (3) matafuegos triclase normalizados IRAM ABC: uno (1) de 2 ½ Kg a la salida de la oficina; uno (1) de 5Kg en sector aula-taller, y uno (1) de 5Kg en depósito. Todos ellos con sus soportes, ubicados en sitios accesibles, señalizados y dispuestos de acuerdo a las reglamentaciones de seguridad.

    - Gráfica ploteo vinílico: Se deberá incluir gráfica exterior completa según diseños originales provistos por el contratante, tipo Vinilo LG 3810 con laminado de protección Avery FC 340 brillo o similar. Realizada sobre las 4 caras del semirremolque, y sobre paños vidriados de la cara frontal de la expansión telescópica de iguales características pero micro perforada para paso de luz natural al interior del aula Taller.

    - Botiquín de primeros auxilios: Se proveerá un botiquín de primeros auxilios del tipo “de obra” con 52 elementos, de acuerdo a las recomendaciones de la Cruz Roja Argentina y que cumpla con las regulaciones vigentes para vehículos que transporten personas.

    - Mobiliario:

| Cant. | Unid. | Mobiliario de uso General |
| --- | --- | --- |
| 1 | un. | Escalera De Aluminio Doble Acceso 2.40 Mts Uso Industrial |
| 15 | un. | Silla con asiento plástico y estructura metálica reforzada apilable en color rojo |
| 6 | un. | Silla tipo cajera, giratoria, con asiento plástico color rojo y estructura metálica, con aro apoya pie metálico, regulación de altura y con ruedas |
| 3 | un. | Silla tipo oficina con asiento plástico color azul y estructura metálica, giratoria, altura regulable y con ruedas |
| 2 | un. | Silla Plegable para especio instructor color negro/blanco tipo “Tecno de diseño moderno” |
| 1 | un. | Pizarrón magnético blanco (chapa esmaltada) de 2,44x1,22m con pié y para colgar de acuerdo a perfiles "J" según plano |
| 4 | un. | Mesas de trabajo en placa melanina 25mm color gris humo con canto tipo ABS 80 x 120cm y altura 90cm terminada de acuerdo a plano (con la posibilidad de ubicar cajoneras rodantes por debajo). Patas regulables de caño redondo 100mm tipo Haffele color blanco |
| 4 | un. | Cajonera Rodante Porta Herramientas de Chapa Taller pintada al horno 6 cajones con guías reforzadas y cerradura general. Ruedas con freno 70 x 510 x 810mm tipo BDK |

- Equipamiento Multimedial:

La oferta deberá contemplar la provisión del equipamiento multimedial en condiciones de operación, con cables, conectores y rack de almacenamiento normalizado, además de la instalación y puesta en marcha y los manuales de uso.

La descripción y cantidades del equipamiento se sintetizan en la Tabla I.

El equipamiento para el aula interior se basa en el uso de:

TABLA I

| 1 | Impresora Laser Wifii Multifunción Color | Tipo Samsung Clx-3305w |
| --- | --- | --- |
| 1 | Router Wifi | Tipo Linksys Ea4500 802.11n Dualband 900mbps(450+450) |
| 1 | EQUIPO ALL IN ONE para operación de multimedia con software instalado y operando de todo el sistema con Mouse y teclado inalámbricos | Tipo Intel Core I7 – RAM 4GB – HD 1 TB – Monitor Led 18” |
| 1 | Webcam digital Full Hd Conference con trípode de mesa | Tipo Webcam Logitech C920 Full Hd 960-000949 1080p Vídeo H.264 |
| 1 | Rack metálico normalizado 19" x 15 U con accesorios ubicado de acuerdo a plano |  |
| 1 | Estabilizador Automático De Tensión |  |
| 1 | Proyector Full HD WXGA 1280x800 Pixeles 3000 ansi lumen | Tipo Dlp 3000 Lumenes Wxga 1280x800 |
| 1 | Pantalla para proyección 203cm x 152cm Enrollable con pié | Tipo Pantalla De Proyeccion 90" blanco mate, de 3 capas, ganancia 1:1 |
| 1 | Consola De 4 Canales | Tipo Behringer Pmp 530m Mezclador Autoamplificado 300w Efectos |
| 1 | Sintoamplificador decodificador tipo 5.1 3d Usb Hdmi | Tipo Denon 1612 Sinto Amplificador Avr-1612 5.1 - 3d - Hdmi 1.4 |
| 4 | Parlantes pasivos 100W mínimo, apto para amplificación de voz, de colgar (en pared o cielorraso). |  |
| 2 | Doble Micrófono Inalámbrico De Mano Uhf | Tipo Sennheiser Fp35 Voces Pro |
| 1 | pie de micrófono con regulación tipo jirafa o similar |  |
| 1 | pie de micrófono de mesa con regulación |  |
| 1 | Sintonizador TDA usb para PC |  |
| 1 | Antena Tv Tda Tdt Hdtv Direccional | Interior/exterior Tipo Relook Tac 38 |

- Conexión satelital de internet con sistema de regulación automático de antena, y red wi-fi:

Se solicita proveer los siguientes elementos para conectarse a Internet vía satélite

  - Antena parabólica y soporte con la posibilidad de retiro fácil al momento de movilizar el semiremolque.

  - Receptor de señales procedentes de satélites.

  - Módem o tarjeta PCI para satélite.

  - Router o switch alimentador para red interna.

  - Módem telefónico o conexión con Internet capaz de realizar envío de datos.

  - Sistema automático de orientación de antena.

  - Un proveedor que proporcione el acceso a Internet por satélite en la provincia correspondiente.

  - Manual de la instalación e instructivo de la operación.